|  | 625001 г.Тюмень , ул.Коммунистическая 16/А , оф. 304 Тел: (3452) 42-23-55; (3452) 42-23-63 отдел продаж Моб: 8-904-490-91-95 Самохвалов Олег Александрович директор email : standart_plus@sibtel.ru www.standartt.ru |
| --- | --- |

Теплоизоляция для межэтажных перекрытий

| Потолочный отделочный материал (гипсокартон, вагонка, натяжной потолок). Пароизоляция (Изоспан, Изобонд, "Megaflex" B, C, D) или Отражающая Тепло-Паро-изоляция (Изолон, Порилекс, Пенотерм, Теплоизол). При устройстве потолка, материал укладывается гладкой стороной к утеплителю. В местах стыковки материал нужно проклеивать соединительной лентой, а нахлест должен быть не менее 15-20 см. Отражающая Тепло-Паро-изоляция монтируется встык, место стыка проклеивается фольгированным скотчем. Для проветривания влаги нужно обеспечивать зазор между пароизоляцией и отделочным материалом. Кроме защиты от конденсата, в данном случае пароизоляция не позволяет микрочастицам утеплителя попадать вовнутрь помещения. Черновой пол (доска). Балки перекрытия (деревянные перекрытия). Утеплитель. Легкие плиты на базальтовой основе плотность 25-50 кг/м.куб (EURO-ЛАЙТ, Лайт БАТТС и т.п.). Контррейка. Бетонная плита-перекрытие. Пароизоляция (Изоспан, Изобонд, "Megaflex" C,D). Защищает утеплитель от влаги цокольного этажа, укладывается гладкой стороной к утеплителю. Полотнища раскатываются с заходом на стены, внахлест не менее 15-20 см. Отражающая Тепло-Паро-изоляция (Изолон, Порилекс, Пенотерм, Теплоизол). При устройстве пола первого этажа необходимо использовать массивный утеплитель экструзионный полистирол ПЕНОПЛЭКС. Нагревательный элемент. Цементная армированная стяжка. Напольное покрытие (керамическая плитка, керамогранит). | Межэтажное перекрытие |
| --- | --- |
|  | Пол первого этажа |
|  | Пол с подогревом |